## Slide 1: Глобальная компьютерная сеть Интернет. Состав и Адресация

## Slide 2
<number>
Типы сетей
Локальные (LAN = Local Area Network) – соединяют компьютеры в одном или нескольких соседних зданиях.
Корпоративные – соединяют компьютеры одной фирмы, возможно в разных городах.
Муниципальные (общегородские) – сети органов управления (милиция, паспортный стол, и т.д.).
Региональные – сети в пределах одного региона (города, страны, континента)
Глобальные (общемировые), например, Интернет.
Notes: <number>

## Slide 3
<number>
Что такое Интернет?
InterNet
inter – «между»
net, network – «сеть»
Интернет – это глобальная сеть, объединяющая компьютерные сети.
Каналы связи:
  электрические кабели
  оптоволоконные
  спутниковая радиосвязь
Провайдер – это фирма, предоставляющая конечным пользователям выход в Интернет через её локальную сеть.
Notes: <number>

## Slide 4
Рост Интернета

## Slide 5: Региональные компьютерные сети, объединенные в глобальную сеть Интернет

## Slide 6: Подключение к сети Интернет
По оптоволоконным линиям
По коммутируемым телефонным каналам
Беспроводное подключение с помощью Wi-Fi
PLC – технология использующая электрические сети

## Slide 7: Модем
МОДЕМ — устройство для передачи данных (напр., по телефонной линии), преобразующее, цифровые сигналы в аналоговые и обратно.

## Slide 8: Подключение через модем

## Slide 9: IP адресация
IP-адрес — уникальная 32-разрядная последовательность нулей и единиц, однозначно идентифицирующая компьютер в сети Интернет.
Для удобства человека 32 разряда разбиваются на 4 части (октеты) по 8 битов в каждой и переводятся в десятичное число, величина которого не может превышать 255.
10110000 10111000 11100011 10011001
195.34.166.11

## Slide 10
<number>
193.162.230.115
0..255
0..255
0..255
0..255
IP-адрес:
номер сети + номер компьютера в сети
Количество компьютеров, подключенных к Интернету:
N=2i
N=232 = 4 294 967 296
Notes: <number>

## Slide 11
<number>
Доменные адреса
Домен – это группа компьютеров, объединенных по некоторому признаку.
www.qqq.microsoft.ru
домен 1-ого уровня
домен 2-ого уровня
домен 3-ого уровня
домен 4-ого уровня
Домены 1-ого уровня (доменные зоны)
Вид организации | Страна
.com коммерческие организации | .ru Россия
.edu образование | .ua Украина
.gov правительство США | .by Белоруссия
.mil военные ведомства США | .uk Великобритания
.org, .net разные организации | .it Италия
.info информационные сайты | .jp Япония
.biz бизнес | .cn Китай
домен 2-ого уровня
домен 3-ого уровня
домен 4-ого уровня
домен 1-ого уровня
домен 2-ого уровня
домен 3-ого уровня
домен 4-ого уровня
Notes: <number>

## Slide 12: Запишите доменное имя

## Slide 13: Задачи

## Slide 14: Задачи

## Slide 15: Задачи

## Slide 16: Задачи
Файл размером 4 Кбайта передаётся через некоторое соединение со скоростью 2048 бит в секунду. Определите размер файла (в байтах), который можно передать за то же время через другое соединение со скоростью 512 бит в секунду. В ответе укажите одно число – размер файла в байтах.