## Slide 1: Передача информации. Локальные компьютерные сети

## Slide 2
Отправитель информации (источник)
Канал обмена информацией
Получатель информации (приёмник)
Общая схема передачи информации
Пропускная способность канала равна количеству информации, которое может передаваться по нему в единицу времени

## Slide 3: Единицы измерения пропускной способности каналов передачи
Бит/с
Кбит/с
Мбит/с
Гбит/с
= 1024 бит/с
=1024 Кбит/с
=1024 Мбит/с

## Slide 4: Компьютерная сеть
Компьютерная сеть — это система обмена информацией между компьютерами.
Назначение компьютерных сетей:
совместное использование программных, информационных и аппаратных ресурсов.
Notes: Программные, информационные и аппаратные ресурсы: общие программы, базы данных, принтеры, диски, модемы.

## Slide 5: Локальная сеть
Локальная сеть объединяет компьютеры, установленные на сравнительно небольшом удалении друг от друга (в одном здании)

## Slide 6: Классификация сетей по способу управления
По способу управления различают:
сети с выделенным сервером
одноранговые сети.

## Slide 7: Одноранговые сети
  все компьютеры равноправны.
  Недостаток – слабая защищенность информации от несанкционированного доступа

## Slide 8: Сети с выделенным сервером
  Сервер – компьютер, предоставляющий свои ресурсы (файлы, программы, внешние устройства) в общее использование.
    файловый сервер
    сервер печати
    почтовый сервер
  Клиент – компьютер, пользующийся услугами сервера.

## Slide 9: Топология сетей
Топология — способ соединения компьютеров в сеть.
По топологии связей различают:
  сети с топологией «Общая шина»;
  сети с топологией «Звезда»;
  сети с топологией «Кольцо»;
При выборе топологии необходимо учитывать стоимость и надежность работы сети.

## Slide 10: Топология «Общая шина»
Общая шина — все компьютеры параллельно подключаются к одной линии связи. Информация от каждого компьютера одновременно передается всем остальным компьютерам.

## Slide 11: Топология «Звезда»
Звезда — все компьютеры, используя отдельную линию связи, соединяются с центральным узлом - сервером

## Slide 12: Топология «Кольцо»
Кольцо — компьютеры последовательно объединены в кольцо. Передача информации в кольце всегда производится только в одном направлении. Каждый из компьютеров работает как повторитель.

## Slide 13: Сетевой адаптер
Сетевая карта воспринимает команды и данные от сетевой операционной системы и передает их в сеть через подключенный к карте кабель. Каждая карта имеет уникальный номер.
Compex RE100TX PCI 10/100

## Slide 14: Линии связи
Кабельные линии связи
Беспроводные линии связи
Витая пара
Коаксиал
Оптоволокно
Радиорелейные
Спутниковые

## Slide 15: Витая пара
Витая пара представляет собой два изолированных медных проводника, скрученных один относительно другого.
Скручивание проводов снижает влияние внешних электромагнитных помех.
Кабель на основе витых пар довольно гибкий, удобный для прокладки и дешевый.

## Slide 16: Коаксиальный кабель
Коаксиальный кабель — кабель, состоящий из медного провода и металлической оплетки (экрана), разделенных между собой слоем внутренней изоляции и помещенных в общую внешнюю оболочку.
Кабель имеет более высокую помехозащищенность, большие допустимые расстояния передачи.
Монтаж коаксиального кабеля существенно сложнее, а стоимость его выше.
В настоящее время считается, что коаксиальный кабель устарел, в большинстве случаев его вполне может заменить витая пара или оптоволоконный кабель.

## Slide 17: Оптоволоконный кабель
Волоконно-оптический кабель — это прозрачное стекловолокно.
Информация по оптоволокну передается с помощью светового сигнала.
Оптоволоконный кабель обладает исключительной помехозащищенностью.
Самый большой недостаток кабеля — высокая сложность монтажа.

## Slide 19: Бескабельные каналы связи
Бескабельные каналы используются там, где прокладка кабелей затруднена или невозможна.
Для передачи информации используется радиоканал.
Передача информации осуществляется с помощью радиоволн.
Виды радиосвязи:
  Радиорелейная связь;
  Спутниковая связь;
  Сотовая связь.

## Slide 20: Принцип работы

## Slide 21: Классификации:
Спутниковые каналы
Радиоканал
Wi-Fi

## Slide 22: Применение беспроводных каналов связи
Спутниковая связь (телевидение, телефония, компьютерные сети)
Радиоканалы (радиоуправление, рация, радио)
Wi – Fi (компьютерные сети, телефония)

## Slide 23: Задания: 1. Представим себе одинокий остров, где размещена метеорологическая или геофизическая станция. Каким каналом связи вы воспользуетесь чтобы передавать данные с этого острова на материк? 2. Вы владелец крупной кампании. Часто находитесь в командировках в разных частях света. Вам нужна трансляция биржевых новостей или курса акций в реальном масштабе времени. Каким каналом связи вы воспользуетесь? 3. Вы директор завода который входит в огромную корпорацию с центром в г.Москве , вам нужна постоянная связь для передачи показателей производительности вашего завода в эту корпорацию. Каким каналом связи вы воспользуетесь?

## Slide 24: Задачи
1. Максимальная скорость передачи данных по модемному протоколу V.92 составляет 56000 бит/c. Какое максимальное количество байт можно передать за 5 секунд по этому протоколу?

## Slide 25: Задачи
2. Файл размером 8 Кбайт передаётся через некоторое соединение со скоростью 4096 бит в секунду. Определите размер файла (в байтах), который можно передать за то же время через другое соединение со скоростью 256 бит в секунду. В ответе укажите одно число — размер файла в байтах.