## Slide 1: Оперативная память Долговременная память

## Slide 2
ЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ОПЕРАТИВНОЙ ПАМЯТИ
Оперативная память представляет собой множество ячеек.
Каждая ячейка имеет свой уникальный адрес.
Нумерация ячеек начинается с нуля.
Каждая ячейка памяти имеет объем 1 байт.
Максимальный объем адресуемой памяти равен произведению количества ячеек N на 1 байт.
Номер ячейки | Ячейки
1 073 741 823 | 10101010
… | …
2 | 10111001
1 | 10111111
0 | 10101010

## Slide 3: Объем оперативной памяти
Vоп=Vяч* N
Объем оперативной памяти = объем одной ячейки * количество ячеек.
Например, для N=1073741824
Vоп=1байт*1073741823= 1Гбайт

## Slide 4: Внешняя память -
для долговременного хранения информации.
Внешняя память энергонезависима и позволяет сохранять большой объем информации.
Под внешней памятью подразумевают обычно как устройства чтения/записи информации – накопители (дисководы), так и устройства, где непосредственно хранится информация – носители информации.
Как правило, для каждого носителя информации существует свой накопитель.

## Slide 5: Классификация носителей:
Магнитные носители
  Гибкие магнитные диски;
  Жесткие магнитные диски;
  Магнитные ленты.
Оптические носители
  CD и DVD
Энергозависимые

## Slide 6: Гибкие магнитные диски (дискета, флоппи-диск)
Информационная ёмкость дискеты невелика и составляет всего 1.44 Мбайт. Скорость записи и считывания информации также мала (около 50 Кбайт/с) из-за медленного вращения диска (360 об./мин).

## Slide 7
У гибкого диска 2 стороны по 80 дорожек. На каждой дорожке по 18 секторов. Объем одного сектора = 512 байт.
Объем диска = 2*80*18*512=
1,44 Мбайт

## Slide 8: Жесткие магнитные диски (винчестер)
Винчестер является обязательным компонентом современного компьютера (HDD – Hard Disk Drive) – представляет собой группу дисков, имеющих магнитное покрытие и вращающихся с высокой скоростью.

## Slide 10
Первый накопитель на жестких дисках IBM 350 Disk File разработан в 1955 году.
Накопитель емкостью 5 Мбайт состоял из 50 дисков диаметром 24 дюйма, вращавшихся со скоростью 1200 об/мин.
Размер накопителя был сравним с двумя современными двухкамерными холодильниками.

## Slide 11
Скорость записи и считывания информации с жестких дисков достаточно велика (около 133 Мбайт/с) за счет быстрого вращения дисков (7200 об./мин).
Объем жестких дисков может достигать 1 Тбайта

## Slide 12: Лазерные (оптические) диски: CD - Compact Disk (компакт диск) и DVD - Digital Video Disk (цифровой диск)

## Slide 13: Классификация лазерных дисков:
Без возможности записи CD-ROM (Compact Disk Read Only Memory) и DVD-ROM (Digital Video Disk Read Only Memory) ;
С однократной записью и многократным чтением CD-R и DVD-R;
С многократной записью CD-RW и DVD-RW (RW – Re Writable).

## Slide 14
Объем CD диска = 700 Мбайт
Объем DVD диска = 4,7 Гбайт или 8,5 Гбайт

## Slide 15: Flash – диски (карты)
Flash-память - это энергонезависимый тип памяти, позволяющий записывать и хранить данные в микросхемах.
Флэш-память представляет собой микросхему, помещенную в миниатюрный плоский корпус.
Микросхемы флэш-памяти могут содержать миллиарды ячеек, каждая из которых хранит 1 бит информации.

## Slide 16
КАРТЫ ФЛЭШ-ПАМЯТИ
Информационная емкость карт флэш-памяти может достигать 128 Гбайт.
Информация записанная на флэш-память, может очень долго храниться (от 20 до 100 лет).
Флэш-память компактнее и потребляет значительно меньше энергии (примерно в 10-20 раз), чем магнитные и оптические дисководы.
Для считывания и записи информации карта памяти вставляется в специальные накопители (картридеры), встроенные в мобильные устройства или подключаемые к компьютеру через USB-порт.
Универсальный картридер

## Slide 17
Тип носителя | Емкость носителя | Опасные воздействия
Дискета | 1,44 Мб | Магнитные поля, нагревание, физическое воздействие
Жесткий диск | До 1 Тбайта | Удары, изменение пространственной ориентации в процессе работы
CD-ROM | 650-800 Мбайт | Царапины, загрязнение
DVD-ROM | 4,7 Гбайт, 8,5 Гбайт | 
Устройства на основе flash-памяти | до 128 Гбайт | Перенапряжение питания