## Slide 1: Оперативная память

## Slide 2
ЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ОПЕРАТИВНОЙ ПАМЯТИ
Оперативная память представляет собой множество ячеек.
Каждая ячейка имеет свой уникальный адрес.
Нумерация ячеек начинается с нуля.
Каждая ячейка памяти имеет объем 1 байт.
Максимальный объем адресуемой памяти равен произведению количества ячеек N на 1 байт.
Для процессоров Pentium 4 (разрядность шины адреса = 36 бит)
максимальный объем адресуемой памяти равен:
N × 1 байт = 2I × 1 байт = 236 × 1 байт = 68 719 476 736 байт =
= 67 108 864 Кбайт = 65 536 Мбайт = 64 Гбайт
Объем памяти | Ячейки | Десятичный адрес ячейки | Шестнадцатеричный адрес ячейки
64 Гбайт | 10101010 | 68 719 476 735 | FFFFFFFFF
… | … | … | …
4 Гбайт | 10101010 | 4 294 967 295 | FFFFFFFF
… | … | … | …
 | 10101010 | 0 | 0

## Slide 3
МОДУЛИ ОПЕРАТИВНОЙ ПАМЯТИ
Модуль памяти Kingmax DDR2-667
Модуль памяти Kingston DDR PC3200
Оперативная память изготавливается в виде модулей памяти.
Модули памяти DDR, DDR2 устанавливаются в специальные разъемы на системной плате.
В персональных компьютерах величина адресного пространства процессора (объем адресуемой памяти) и величина фактически установленной памяти (модулей оперативной памяти) практически всегда различаются.

## Slide 4
ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ
Модуль памяти Kingmax DDR2-667
Модуль памяти Kingston DDR PC3200
Важнейшей характеристикой модулей оперативной памяти является пропускная способность.
Разрядность шины данных = 64 бита.
Максимально возможная в настоящее время (2006 год) частота шины данных совпадает с частотой системной шины и равна 1064 МГц.
Пропускная способность модулей памяти =
= 64 бита × 1064 МГц = 68 096 Мбит/с =
= 8 512 Мбайт/с ≈ 8 Гбайт/с.
Пропускная способность равна произведению разрядности шины данных и частоты операций записи или считывания информации из ячеек памяти:
Пропускная способность =
= Разрядность шины данных × Частота
Модули памяти маркируются своей пропускной способностью, выраженной в Мбайт/с: РС3200, РС4200, РС8500 и др.

## Slide 5
ФИЗИЧЕСКАЯ И ВИРТУАЛЬНАЯ ПАМЯТЬ
Модуль памяти Kingmax DDR2-667
Модуль памяти Kingston DDR PC3200
Объем используемой программами памяти можно увеличить путем добавления к физической памяти (модулям оперативной памяти) виртуальной памяти.
Виртуальная память выделяется в форме области жесткого диска.
В ОС Windows это файл подкачки.
Размер файла подкачки и его размещение в иерархической файловой системе можно изменить.
Замедление быстродействия виртуальной памяти может происходить в результате фрагментации данных в файле.
Для того чтобы этого не происходило, рекомендуется произвести дефрагментацию диска и установить для файла подкачки постоянный размер.
Быстродействие жесткого диска и, соответственно, виртуальной памяти существенно меньше быстродействия оперативной памяти.

## Slide 6
КОМПЬЮТЕРНЫЙ ПРАКТИКУМ
1. Установка размера и местоположения виртуальной памяти

## Slide 7
КОМПЬЮТЕРНЫЙ ПРАКТИКУМ
2. Определение размера и местоположения виртуальной памяти

## Slide 8
КОМПЬЮТЕРНЫЙ ПРАКТИКУМ
3. Определение загруженности процессора и использования виртуальной памяти