## Slide 1: Магнитная память

## Slide 2
МАГНИТНАЯ ПАМЯТЬ
Дискета 3.5’’
Дисковод 3.5’’
Основной функцией внешней памяти компьютера является долговременное хранение большого объема информации.
Устройство, которое обеспечивает запись/считывание информации, называется накопителем или дисководом, а хранится информация на носителях.

## Slide 3
МАГНИТНЫЙ ПРИНЦИП ЗАПИСИ И СЧИТЫВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ
Дисковод 3.5’’ (НГМД)
В накопителях на гибких магнитных дисках (НГМД) и накопителях на жестких магнитных дисках (НЖМД), или «винчестерах», в основу записи информации положено намагничивание ферромагнетиков в магнитном поле, хранение информации основывается на сохранении намагниченности, а считывание информации базируется на явлении электромагнитной индукции.
Жёсткий диск Samsung (НЖМД)

## Slide 4
МАГНИТНЫЙ ПРИНЦИП ЗАПИСИ И СЧИТЫВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ
В процессе записи информации на гибкие и жесткие магнитные диски головка дисковода с сердечником из магнитомягкого материала (малая остаточная намагниченность) перемещается вдоль магнитного слоя магнитожёсткого носителя (большая остаточная намагниченность).
На магнитную головку поступают последовательности электрических импульсов, которые создают в головке магнитное поле.
В результате последовательно намагничиваются (логическая единица) или не намагничиваются (логический нуль) элементы поверхности носителя.
При считывании информации при движении магнитной головки над поверхностью носителя намагниченные участки носителя вызывают в ней импульсы тока (явление электромагнитной индукции)

## Slide 5
ГИБКИЕ МАГНИТНЫЕ ДИСКИ
Дискета 3,5’’
Устройство дискеты 3,5’’:
1 - заглушка "защита от записи"; 2 - основа диска с отверстиями для приводящего механизма; 3 - защитная шторка открытой области корпуса; 4 - пластиковый корпус дискеты; 5 - противопылевая салфетка; 6 - магнитный диск; 7 - область записи.
Дискета 5,25’’
1971 - фирмой IBM представлена первая дискета диаметром 8″ (200 мм).
1976 - разработана дискета диаметром 5,25 ″
Дискета 8’’
1981 – фирма Sony разработала дискету диаметром 3,5″ (90 мм).
В первой версии объём составляет 720 килобайт.
Поздняя версия имеет объём 1440 килобайт.
Из-за медленного вращения диска (360 об/мин) скорость записи и считывания составляет всего 50 Кбайт/с.

## Slide 6
ЖЕСТКИЕ МАГНИТНЫЕ ДИСКИ
Первый HDD емкостью 5 Мбайт
Первый накопитель на жестких дисках IBM 350 Disk File разработан в 1955 году.
Накопитель емкостью 5 Мбайт состоял из 50 дисков диаметром 24 дюйма, вращавшихся со скоростью 1200 об/мин.
Размер накопителя был сравним с двумя современными двухкамерными холодильниками.

## Slide 7
ЖЕСТКИЕ МАГНИТНЫЕ ДИСКИ
За счет использования нескольких дисковых пластин и гораздо большего количества дорожек на каждой стороне магнитных пластин информационная емкость жестких дисков может достигать 750 Гбайт.
Скорость записи и считывания информации на жестких дисках может достигать 300 Мбайт/с (по шине SATA) за счет быстрого позиционирования магнитной головки и высокой скорости вращения дисков (до 7200 об/мин).
В жестких дисках используются достаточно хрупкие и миниатюрные элементы (магнитные пластины носителей, магнитные головки и т.д.), поэтому в целях сохранения информации и работоспособности жесткие диски необходимо оберегать от ударов и резких изменений пространственной ориентации в процессе работы.