## Slide 1
Устройства вывода информации
Wednesday, July 29, 2026

## Slide 2
ПРИНТЕРЫ

## Slide 3
Классификация принтеров по способу формирования изображения
ПРИНТЕРЫ
Последовательные
Строчные
Страничные
Документ формируется символ за символом
Формируется строка целиком
Формируется страница целиком

## Slide 4
Классификация принтеров по способу печати
ПРИНТЕРЫ
устройства ударного действия (impact)
устройства безударного действия (nonimpact)

## Slide 5
Классификация принтеров по количеству цветов
ПРИНТЕРЫ
Черно – белые
Цветные

## Slide 6
Классификация принтеров по технологии печати
Матричные
Струйные
Лазерные
LED-принтеры (светодиодные)
Принтеры с изменением фазы красителя
Принтеры с термосублимацией
Принтеры с термопереносом восковой мастики

## Slide 7: Основные пользовательские характеристики:
Разрешение – величина самых мелких деталей изображения, передаваемых при печати без искажений. Измеряется в dpi (dot per inch) – числе наносимых отдельных точек красителя на дюйм бумаги.
Количество цветов.
Быстродействие – количество знаков или страниц, распечатываемых за секунду или минуту. Измеряется для матричных принтеров в cps (character per second) – числе символов, печатаемых в секунду, для струйных и лазерных принтеров в ppm (pages per minute) – числе страниц, печатаемых в минуту.
Объем памяти – внутренняя память (буфер), чем больше тем лучше.

## Slide 8
МАТРИЧНЫЕ
ПРИНТЕРЫ

## Slide 9
ПРИНЦИП РАБОТЫ

## Slide 10
Характеристики матричных принтеров
Разрешение | 72 – 360 dpi
Количество цветов | Один цвет (правда, есть матричные принтеры с многоцветной красящей лентой)
Быстродействие | Маленькое (до 1500 строк в минуту)

## Slide 11
ДОСТОИНСТВА и НЕДОСТАТКИ матричных принтеров
ДОСТОИНСТВА | НЕДОСТАТКИ
Невысокая цена самого принтера и расходных материалов. Возможность печати под копировальную кальку. Не требовательны к бумаге. | Среднее качество печати. Высокий уровень шума.

## Slide 12
СТРУЙНЫЕ
ПРИНТЕРЫ

## Slide 13
ПРИНЦИП РАБОТЫ

## Slide 14
Характеристики струйных принтеров
Разрешение | До 1440 dpi
Количество цветов | Один цвет (чёрный) или четыре цвета (модель печати CMYK)
Быстродействие | Печать в режиме нормального качества составляет 3-4 ppm. Цветная печать немного дольше

## Slide 15
ЛАЗЕРНЫЕ
ПРИНТЕРЫ

## Slide 16
ПРИНЦИП РАБОТЫ

## Slide 17
Характеристики лазерных принтеров
Разрешение | 600 – 1200 dpi
Количество цветов | Как правило одноцветная печать
Быстродействие | 12 ppm

## Slide 18
ПЛОТТЕРЫ
Графопостроитель

## Slide 19
Классификация плоттеров
ПЛОТТЕРЫ
Планшетные
Рулонные (барабанные)
Пишущий узел перемещается в плоскости над неподвижной бумагой
Лист бумаги перемещается, а пишущий узел двигается по одной линии

## Slide 21
Классификация плоттеров по типу пишущего узла
ПЛОТТЕРЫ
Перьевые
Режущие
Чернильное перо, фломастер, шариковое перо
Резак

## Slide 22: Основные пользовательские характеристики:
Максимальный размер изображения.
Допустимые типы и ширина линий
Набор используемых шрифтов
Скорость рисования

## Slide 23: Программная поддержка
AutoCad
ArchiCad
И др.
Программы систем автоматизированного проектирования, которые и формируют управляющее воздействие перемещения пишущего узла.

## Slide 24
АКУСТИЧЕСКАЯ
СИСТЕМА

## Slide 25: Основные пользовательские характеристики:
Количество колонок и динамиков
Выходная мощность – зависит от технических характеристик усилителя и динамиков (для индивидуального прослушивания достаточно мощности 10 Вт, для аудитории – 30 Вт на канал)
Диапазон воспроизводимых частот