## Slide 1: Флэш-память

## Slide 2
ФЛЭШ-ПАМЯТЬ
Флэш-память – полупроводниковая энергонезависимая перезаписываемая память.
Название флэш-памяти было дано во время разработки первых микросхем (в начале 1980-х годов) как характеристика скорости стирания флэш-памяти (от англ. «in a flash» - в мгновение ока).

## Slide 3
ПРИНЦИП ЗАПИСИ И СЧИТЫВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ НА КАРТАХ ФЛЭШ-ПАМЯТИ
Во флэш-памяти для записи и считывания информации используются электрические сигналы.
Каждая ячейка флэш-памяти хранит один бит информации и состоит из одного полевого транзистора со специальной электрически изолированной областью – «плавающим» затвором.
Важной особенностью плавающего затвора является способность удерживать электроны, то есть заряд. Наличие или отсутствие заряда на плавающем затворе определяет характер информации, хранящейся в ячейке..
При записи данных на управляющий затвор подается положительное напряжение и электроны в результате эффекта туннелирования попадают на плавающий затвор. На нем они могут храниться в течение нескольких лет.
Для стирания информации на управляющий затвор подается высокое отрицательное напряжение, и электроны с плавающего затвора переходят (туннелируют) на исток.
+
+5 B
SiO2

## Slide 4
КАРТЫ ФЛЭШ-ПАМЯТИ
Флэш-память представляет собой микросхему, помещенную в миниатюрный плоский корпус.
Микросхемы флэш-памяти могут содержать миллиарды ячеек, каждая из которых хранит 1 бит информации.
Информационная емкость карт флэш-памяти может достигать 128 Гбайт.
Информация записанная на флэш-память, может очень долго храниться (от 20 до 100 лет).
Флэш-память компактнее и потребляет значительно меньше энергии (примерно в 10-20 раз), чем магнитные и оптические дисководы.
Для считывания и записи информации карта памяти вставляется в специальные накопители (картридеры), встроенные в мобильные устройства или подключаемые к компьютеру через USB-порт.
Универсальный картридер

## Slide 5
КАРТЫ ФЛЭШ-ПАМЯТИ
Благодаря низкому энергопотреблению, компактности, долговечности и относительно высокому быстродействию, флэш-память идеально подходит для использования в портативных устройствах.
Цифровая фотокамера
МР3-плеер
Портативный компьютер
Сотовый телефон
Цифровой диктофон
Цифровая видеокамера

## Slide 6
USB ФЛЭШ-ДИСКИ
Накопители на флэш-памяти представляют собой микросхему флэш-памяти, дополненную контроллером USB.
USB флэш-диски могут содержать переключатель защиты от записи, поддерживать парольную защиту, могут иметь жидкокристаллический экранчик, на котором отображается, сколько свободного места остается на диске.